Na osnovu člana 27. i člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/06,72/07, 32/08,4/10, 13/10,45/10 ), člana 28. i člana 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK-a“, br.6/11) i člana 26. Statuta Grada Tuzla („Sl.glasnik općine Tuzla“, broj 2/99, 9/00, 2/08, 12/09), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana  .......... godine, donosi

C/  ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ''STARA SOLANA“

I   Opšte odredbe

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja,  izgradnje objekata, uređenja i zaštite prostora i dobara na prostornom obuhvatu tretiranom Regulacionim planom prostorne cjeline „Stara Solana“ (u daljem tekstu Regulacionog plana).

Član 2.

Prostorna cjelina obuhvaćena Regulacionim planom zauzima površinu P=4,85 ha.

Definisana je granicama koje čine, sa zapadne strane Ulica Soli, sa južne strane fabrički kompleks „Nova Solana“, sa istočne strane granicu predstavlja privatni posjed Euroherc, sa utvrđenim režimom građenja I stepena, sa prelaznim odredbama. Sjevernu granicu obuhvata predmetne prostorne cjeline predstavlja Sjeverna gradska saobraćajnica, odnosno na ovoj dionici, ulica XVIII hrvatske brigade.

Član 3.

Regulacioni plan se donosi za period od 10 godina.

Član 4.

Regulacioni plan sadrži:

- Tekstualni dio koji se sastoji od:

- Izvoda iz Urbanističke osnove

- Projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline

- Odluke o provođenju Regulacionog plana.

- Grafički dio (19 priloga)

- Dokumentaciju Regulacionog plana

# II  Odredbe za provođenje Regulacionog plana

A/ Namjena površina i objekata

Član 5.

Na području obuhvaćenom Regulacionoim planom definisane su površine sljedećih namjena:

- Površine pod objektima:

  - postojeći objekti koji se zadržavaju

  - planirani stambenoposlovni objekti

- Saobraćajne površine

- Pješačke površine

- Uređene zelene površine

- Sportski tereni

Navedene površine prikazane su na grafičkom prilogu - list br.6 - Namjena površina, namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

| Red. br. | Površina prema namjeni | Površina (m2) | Struktura (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Površina pod objektima ---------------------------------------------------- |  |  |
|  | a/ Postojeći objekti koji se zadržavaju | 6096,5 | 12,58 |
|  | b/ Planirani stambeno poslovni objekti | 2880,0 | 5,94 18,52 |
| 2. | Saobraćajne površine Kolske saobraćajnice u kretanju i mirovanju | 14241,7 | 29,38 |
| 3. | Pješačke površine ---------------------------------------------------- Popločane pješačke površine Trotoari i ostale pješačke površine | 8159,62 4694,32 | 16,84 9,68 26,52 |
| 4. | Uređene zelene površine | 11463,64 | 23,65 |
| 5. | Sportski tereni | 937,04 | 1,93 |
|  | UKUPNO: | 48472,80 | 100 % |

Član 6.

Projekcijom Regulacionog plana zadržano je 6 (šest) postojećih objekata gdje se pretpostavlja promjena namjene za tri objekta muzejskog kompleksa.

Prema globalnoj namjeni planirani objekti su definisani kao:

  - stambeno-poslovni objekti (5)

i prikazani su na grafičkom prilogu - list br.6 - Namjena površina, namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 7.

Užu namjenu planiranih stambeno-poslovnih objekata definisati Glavnim projektom objekata u skladu sa interesom, potrebama i željama građana i potencijalnih Investitora.

# B/ Režim građenja i uređenja prostora

Član 8.

Izgradnja objekata i uređenje prostora vršit će se nakon realizacije osnovne mreže infrastrukture, u skladu sa usvojenim Regulacionim planom, Glavnim projektima objekata i Glavnim projektima uređenja terena za pojedinačne mikrokomplekse.

Član 9.

Izgradnja objekata i uređenje prostora tretiranog Regulacionim planom realizovaće se etapno, tako da uvijek budu u cjelini realizovani planirani objekti sa pripadajućim pratećim površinama (površine za kolski saobraćaj, pješačke površine i uređene zelene površine), u skladu sa odredbama Regulacionog plana.

Član 10.

Na osnovu rješenja datih Regulacionim planom formulirati urbanističko-tehničke uslove za izgradnju pojedinačnih objekata i uređenja okolnog terena, te u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti usloviti investitoru izradu Idejnog projekta objekta u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Idejni projekat objekta dostaviti nosiocu izrade Plana  UO Zavod za urbanizam na saglasnost.

Član 11.

Za izdavanje odobrenja za građenje Investitor je dužan priložiti Glavni projekat objekta i Glavni projekat uređenja terena pripadajućeg mikrokompleksa koji treba uskladiti sa uslovima propisanim Regulacionim planom.

Član 12.

Izradom Projekata za izvođenje uređenja terena pojedinačnih mikrokompleksa pored ostalog, detaljno razriješiti:

  - Kolske prilaze svim objektima i parkiralištima

  - Protivpožarne puteve

  - Glavne pješačke tokove na nivou partera

  - Pješačke prilaze do objekata u skladu sa položajem i karakterom objekata

  - Kolske i pješačke izlaze iz suterenske etaže

  - Javno sklonište

  - Materijale i način obrade površina

  - Elemente urbanog mobilijara i hortikulturnog uređenja kompleksa

Član 13.

Na prostoru obuhvaćenim Regulacionim planom ne dozvoljava se izgradnja i postavljanje privremenih objekata u smislu Zakona o prostornom uređenju, a uklanjanje postojećih objekata vršit će se u skladu sa realizacijom Regulacionog plana.

# C/ Uslovi izgradnje i uređenja objekata

Član 14.

Predmetno područje izgradjeno je od aluvialnih sedimenata rijeke Jale (pjeskovita glina, šljunak i pijesak) čija je prognozna debljina od 5-8 m. Ovaj riječni nanos direktno leži na sedimentima ugljene serije čiji se članovi ritmički smjenjuju ( pijesak-ugalj-glina ). U ovom tipu aluviona ( subrecentni ) mogući su muljeviti proslojci koji imaju izrazito loša geotehnička svojstva.  Kao geološki substrat na ovom području  izdvajaju se  laporovite gline, koji  imaju povoljna geotehnička svojstva, ali je ta pogodnost  ralativna, zbog veće dubine zalijeganja.

Član 15.

Cjelokupan  dio terena u okviru granice obuhvata regulacionog plana nalazi se na stabilnoj i povoljnoj kategoriji terena za planiranje i izgradnju građevina, gdje ne postoje nikakvi ograničavajući geološki  i rudarski  elementi za urbanističko planiranje.

Član 16.

Za svaki planirani  kolektivni stambeno-poslovni objekat potrebno je predhodno izvršiti detaljna geomehanička istraživanja svake mikrolokacije posebno sa izradom odgovarajućeg Elaborata, a u cilju utvrđivanja tačne dubine i načina temeljenja objekata sa geomehaničkog  aspekta.

Član 17.

Sve planirane objekte sa podrumskom etažom treba zaštiti od eventualnog uticaja podzemne vode, jer se u šljunkovito-pjeskovitom dijelu aluviona može formirati izdan podzemne vode koja se karakteriše subarterskim karakteristikama i čija svojstva zavise  od karakteristika hidrološke godine.

Član 18.

Sa aspekta seizmičnosti izgradnju planiranih objekata prilagoditi VIII ° MCS skale, vodeći računa o prezentiranim seizmičkim parametrima za projektovanje vezanih za  VIII bnl podzonu, odnosno za lokalne geološke karakteristike tla.

Član 19.

Projekcijom Regulacionog plana zadržava se 6 (šest) objekata, 1 stambeno-poslovni (označen brojem 1) i 5 (pet) objekta pod zaštitom, označena brojevima 6, 8, 9, 10, 11.

Za sve postojeće objekte koji se zadržavaju utvrđeni nivo intervencije podrazumijeva rekonstrukciju, konzervaciju, zaštitu i tekuće održavanje. Za bilo kakve intervencije na muzejskim objektima – spomenicima kulture BiH iz oblasti industrijskog naslijeđa, potrebno je tražiti odobrenje od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Član 20.

Projekcijom Regulacionog plana planirana je izgradnja 5 (pet) novih objekata.

Planirani objekti označeni slovima O1 - O5 definisani su kao slobodnostojeći stambeno-poslovni objekti.

Izgradnja planiranih objekata i uređenje okolnog terena vršiće se u skladu sa etapama realizacije, odnosno u skladu sa interesom, potrebama i mogućnostima potencijalnih investitora.

Član 21.

Uklanjanje objekata vrši se u skladu sa generalnom odlukom  Solane Tuzla da se povuče sa dijela kompleksa koji se tretira ovim Regulacionim planom, a u skladu sa planovima osavremenjavanja tehnologije i dinamičkim planom budućeg razvoja Solane.

Projekcijom Regulacionog plana za uklanjanje je predviđeno 11 glavnih  objekata, kao i svi pomoćni objekti.

Objekti predviđeni za uklanjanje označeni su brojevima 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Uklanjanje postojećih objekata može se vršiti, etapno, prema mogućnostima i potrebama investitora, a u skladu sa  projekcijom izgradnje i uređenja ovog Regulacionog plana.

Nivo intervencija na fizičkim strukturama prikazan je na grafičkom prilogu-list br.8 - Tretman fizičkih struktura, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 22.

Položaj, oblik i maksimalni horizontalni gabariti planiranih objekata  strogo su definisani Planom regulacije u okviru Regulacionog plana i ne mogu se mijenjati.

Svi relevantni regulacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu list broj 7 - Plan regulacije i nivelacije, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 23.

Kote poda prizemlja planiranih objekata (''nule objekata'') utvrđene su orijentaciono u skladu sa niveletama okolnog uređenog terena i  planiranih saobraćajnica, definisanih Planom nivelacije i Idejnim rješenjem saobraćaja.

Definitivne kote poda prizemlja svih planiranih objekata i nivelete uređenih okolnih pješačkih površina definisaće se Glavnim projektom uređenja terena, nakon izrade Glavnih projekata objekata i provjere na terenu.

Svi relevantni nivelacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu - list broj 7 – Plan regulacije i nivelacije, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 24.

Spratnost planiranih objekata, definisana Projekcijom Regulacionog plana, je maksimalna i ne može se mijenjati.

Prikazana je na grafičkom prilogu - list broj 6 - Namjena površina, namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 25.

Uređenje neizgrađenog prostora tretiranog Projekcijom izgradnje razriješiti Glavnim projektima uređenja terena mikrokompleksa u svemu prema opredjeljenjima Regulacionog plana.

Dijelove  stambeno-poslovne zone definirane kao  pješačke površine tretirati  kao  pješačku zonu u kojoj je isključen kolski saobraćaj, izuzev  saobraćaja interventnih vozila (po potrebi) i snabdjevačkih vozila (u određenim vremenskim intervalima).

Sva rješenja vanjskog uređenja uskladiti sa funkcijom zaštite životne sredine i stvaranja boljih uslova za rad i stanovanje.

Član 26.

U skladu sa koncepcijskim rješenjem Regulacionog plana i njegovim usvajanjem radi provođenja izgradnje, izvršiti i realizaciju mreže saobraćajnica (ulica) oko i unutar obuhvata kroz izgradnju novih ulica tako da se može obezbijediti normalno funkcionisanje kolskog i pješačkog saobraćaja, te saobraćaja u mirovanju (parkiranje vozila).

Prije početka izgradnje svih saobraćajnica neophodno je pripremiti odgovarajuću tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta ili projekata za izvođenje uređenja terena oko planiranih objekata uz primjenu tehničkih rješenja koja će uvažiti sve relevantne uslove u pogledu obezbjeđenja sigurnosti u odvijanju motornog i pješačkog saobraćaja.

Sve sekundarne-prilazne saobraćajnice (ulice)  planirati i u funkciji protivpožarnih puteva.

Član 27.

Saobraćajnice (ulice) projektovati za dvosmjerni saobraćaj potrebne širine kolovoza ili kako je to naznačeno u situacionoj karti i na normalnim poprečnim profilima.

Završna obrada kolovoza je od asfalt betona potrebne debljine oivičenim s lijeve i desne strane kontinuiranim betonskim kolovoznim ivičnjacima vel.18/24cm.

Debljinu nosećih slojeva kolovozne konstrukcije(gornji stroj) ulica i parkinga dimenzionirati za ''srednje teški saobraćaj'', ali ne manjoj u odnosu kako je to predviđeno planom.

Na svim saobraćajnicama (ulicama) predvidjeti odgovarajuću vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Sve priključke ulica na Sjevernu GM saobraćajnicu obavezno je semaforizirati.

Član 28.

Pješački saobraćaj omogućiti i osigurati izgradnjom pješačkih trotoara sa lijeve i desne strane kolovoza svih ulica minimalne širine Bt=2,00m i sa završnom su obradom od asfalt betona ili drugim savremenim materijalima, a na osnovu rješenja koja će biti definisana projektima uređenja terena.

Član 29.

Saobraćaj u mirovanju, odnosno parking prostore, izvesti u svemu prema idejnom rješenju saobraćaja prikazanom u grafičkom dijelu.

Neophodan broj parking mjesta obezbijediti izgradnjom površinskih (nadzemnih) parkirališta te izgradnjom parking prostora u suterenskim i podzemnim etažama objekata. Prilaz parking prostorima u suterenskim i podzemnim etažama objekata obezbijediti projektovanjem i izgradnjom odgovarajućeg broja ulazno-izlaznih rampi. Raspored i gabarit ulazno-izlaznih rampi treba zadovoljiti uslove koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti saobraćaja i protivpožarne zaštite.

Broj parking mjesta mora odgovarati normativima koji su definisani  zakonskom regulativom i važećim Prostornim planom grada Tuzla, a u funkciji su od veličine i namjene objekta.

Član 30.

U području prostornog obuhvata postoji izvedena vanjska vodovodna i hidrantska mreža za trenutne potrebe, ali je ograničenog i  dotrajalog kvaliteta, koju je potrebno graditi kao potpuno nov pouzdaniji sistem vanjske vodovodne i hidrantske mreže.

Snabdijevanje posmatranog lokaliteta dodatnim količinama sanitarne i protivpožarne vodoe iz gradskog vodovoda obezbijediti priključkom na postojeću cijev promjera Ø300mm čija trasa prolazi sjevernom bankinom i trotoarom duž Sjeverne GM saobraćajnice (Ulica XVIII hrvatske brigade).

Prije provođenja radnji na projektovanju i izgradnji sistema vodosnabdijevanja pribaviti odgovarajuće uslove i saglasnosti od strane JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Član 31.

Hidrauličkim proračunom potrebno je izvršiti provjeru potrebnih količina vode kroz izradu Glavnog projekta vanjske vodovodne mreže i time konačno dimenzionisati potrebne profile i vrstu cijevi. Predlaže se da to budu Ductile livene cijevi koje se polažu u kanalski rov minimalne dubine cca 1,0m, a spajanje cijevi vršiti odgovarajućim spojnicama uz upotrebu potrebnih fazonskih i armaturnih komada.

Član 32.

Za zaštitu objekata od požara koji se gasi vodom na vanjskoj vodovodnoj hidrantskoj mreži projektovati i izvesti potreban broj podzemnih i nadzemnih protivpožarnih hidranata Ø80mm za gašenje požara, čiji broj i raspored mora odgovarati uslovima koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti protivpožarne zaštite.

Član 33.

Kanalizacioni sistem u području obuhvata potrebno je projektovati i izgraditi kao separatni sa zasebnim prikupljanjem, odvodom i ispuštanjem fekalnih i oborinskih voda.

Prikupljene fekalne vode ispustiti u postojeći gradski kolektor na zapadnoj strani obuhvata.

Za odvodnju kišnih voda sa krovova, kolovoza ulica, parkinga i drugih uređenih površina izgraditi potpuno novi separatni sistem kišne kanalizacione mreže sa odvodom i ispustom kišnice u korito rijeke Jale.

Prije provođenja radnji na projektovanju i izgradnji sistema odvodnje pribaviti odgovarajuće uslove i saglasnosti od strane JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Član 34.

Kanalizacione odvodnike za fekalne i kišne vode projektovati i izvesti od plastičnih kanalizacionih cijevi  minimalne vanjske čvrstoće SN8. Prilikom projektovanja i izvođenja predvidjeti odgovarajuće podužne nagibe polaganja kanalizacionih cijevi i primjenu mjera mehaničke zaštite cijevi u fazi eksploatacije.

Na mjestima ukrštanja krakova, lomova trase kanalizacione mreže, ili mjestima predviđenim za priključivanje pojedinih objekata, izvesti revizione šahtove u polumontažnoj izvedbi zajedno sa  poklopcima od livenog željeza odgovarajuće nosivosti.

Član 35.

U skladu sa „Idejnim rješenjem elektro instalacija“, u sklopu Regulacionog plana potrebno je izgraditi, a na postojećim izgrađenim dijelovima, izvršiti rekonstrukciju  elektroenergetske mreže, javne rasvjete, telefonske kanalizacije i kanalizacije kablovske televizije.

Član 36.

U postupku projektovanja, izgradnje i korištenja svih objekata, u segmentu elektroenergetike potrebno se pridražavati preporuka i zaključaka   „Studije energetskog sektora u BiH – Energetika“ – kao podloga za izradu Prostornog plana grada Tuzla”, kriterijuma energetske efikasnosti, važećih elektrotehničkih propisa, Tehničkih preporuka J.P. “Elektroprivreda BiH“ d.d.  Sarajevo,  BAS standarda  i Evropskih normi.

Član 37.

Sve elektroenergetske  instalacije, telekomunikacione  instalacije i instalacije kablovske televizije moraju se izvoditi kao podzemne, a za telekomunikacione instalacije i instalacije kablovske televizije,  obavezno je izvođenje kablovske kanalizacije.

Član 38.

Na prostoru obuhvata prostorne cjeline „Stara Solana“ u Tuzli, bit će izgrađeno pet novih objekta, spratnosti Po+P+16.

Za svaki pojedinačni objekat potrebno je izgraditi trafostanicu snage 630 kVA.

Priključak na elektroenergetsku mrežu objekata treba realizirati kao niskonaponski, podzemni priključak.

Član 39.

Transformatorske stanice  koje će biti izgrađene moraju biti smještene u prizemnom dijelu objekata ili kao vanjske u zelenoj površini, ali tako da je omogućen prilaz vozilima do lokacije transformatorske stanice. Pri tome estetika objekta i prostora  ne smije biti narušeni.

Član 40.

Kompletan prostor Regulacionog plana je potrebno osvijetliti javnom rasvjetom. Na istom konceptu, a prema Evropskim normama i standardima (npr. EN 13201, UNI 10819),  potrebno je projektovati i izvesti rasvjetu poprečnih ulica unutar naselja, javnih površina, pješački zona, zelenih površina i biciklističkih staza.

Član 41.

S aspekta energetske efikasnosti, štednje energije i  smanjenja troškova za električnu energiju i održavanje, javnu rasvjetu je potrebno projektovati, izvesti i koristiti kao regulisanu javnu rasvjetu koristeći savremena tehnička rješenja.

Član 42.

Za sve objekte Regulacionog plana, potrebno je obezbijediti  telefonski priključak

i priključak  kablovske televizije, koristeći savremena tehnološka rješenja i sisteme.

Član 43.

Obuhvat Regulacionog plana se nalazi u djelu Grada Tuzla koji je priključen na sistem daljinskog grijanja i nalazi se između zona toplifikacije XL i XLI – Proširenje zona toplifikacije daljinskog grijanja grada Tuzle iz 2011. godine. Ovim Regulacionim planom planirano je priključenje toplinskog konzuma od 4,4 MWt.

Prije realizacije novih dijelova sistema daljinskog grijanja je neophodno provesti aktivnosti na usvajanju novih i proširenju postojećih zona toplifikacije u Tuzli.

Član 44.

U dijelu grada u kojem se nalazi obuhvat Regulacionog plana nalazi se vrelovodni ogranak sistema daljinskog grijanja nazivnog promjera DN 200, na koji su priključeni postojeći objekti u naselju Solana.

Član 45.

S obzirom na potrebnu toplinsku energiju za zagrijavanje planiranih objekata, kao i postojećih, potrebno je izvesti novi vrelovodni ogranaka nazivnog promjera DN125. Obzirom na trenutno opterećenje vrelovodnog ogranka za Robot i OŠ Solana nije potrebna rekosntrukcija instalacija daljinskog grijanja.

Član 46.

Na trasi izvedene vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja u obuhvatu Regulacionog plana, predviđena su priključna mjesta za postojeće i planirane objekte. Iste koristiti prilikom planiranja i projektovanja vrelovodne mreže za obuhvat Regulacionog plana.

Član 47.

U cilju priključenja planiranih novih objekata na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzla, u obuhvatu Izmjene Regulacionog plana, dijelom koristiti postojeću - izvedenu i predvidjeti novu vrelovodnu mrežu, vrelovodne ogranke i vrelovodne priključke.

Član 48.

Vrelovodna mreža se radi u izvedbi NP 25. Projektovani temperaturni režim vrelovodne mreže je 145/75o C a za toplovod 75/55 o C.

Trasom vrelovoda pored cijevi povrata obavezno je polagati 2x2'' PDH cijevi.

Član 49.

Za svaki objekat predvidjeti vrelovodni priključak sa parom zapornih organa. Zaporni organi na vrelovodnoj mreži su kuglaste slavine odgovarajućeg temperaturnog režima i nazivnog pritiska. Za nazivne promjere DN 125 i više zaporni organi moraju imati prenos za smanjenje potrebne sile zatvaranja. Za nazivne promjere DN 200 i više zaporni organi koji se ugrađuju na priključke na magistralnom vrelovodu ugraditi elektro motorne pogone.

Prilikom projektovanja i izvođenja instalacije grijanja u objektima obavezno predvidjeti individualno mjerenje toplinske energije za svaki stan i poslovni prostor.

Član 50.

Prilikom projektovanja vrelevodne mreže predvidjeti dovoljan broj betonskih komora za priključenje planiranih objekata. Komore na trasi vrelovoda moraju biti dimenzija koje omogućavaju manipulaciju armaturom koja je montirana. Poklopac komore mora biti dimenzija 700x700 mm izrađen od lijevanog željeza za potrebno opterećenje zavisno od lokacije i mjesta postavljanja. Svaka komora mora imati odvodnju spojenu na kanalizacionu mrežu. Izuzetno, ako to nije moguće, distributer može odobriti odvodnju na neki drugi način.

Član 51.

Prilikom projektovanja i izvođenja vrelovodne mreže voditi računa o postojećoj trasi vrelovodne mreže, kao i drugim podzemnim instalacijama.

Član 52.

S obzirom na trenutno stanje  sistema daljinskog grijanja i raspoloživih kapaciteta, posebnu pažnju obratiti na potrebnu količinu toplinske energije za planirane objekte u obuhvatu Regulacionog plana. Maksimalno specifično toplinsko opterećenje planiranih objekata ne treba da pređe 80 W/m2.

Član 53.

Kod izrade projektne dokumentacije vrelovodne mreže, vrelovodnih ogranaka i vrelovodnih priključaka predvidjeti predizolirane čelične cijevi za polaganje u zemljani rov odgovarajućih karakteristika u pojedinačnoj izvedbi (ovo se se odnosi na cijevi koje u duploj izvedbi zadovoljavaju projektovani temperaturni režim). S obzirom na stanje hidraulike u sistemu daljinskog grijanja u zoni obuhvata Regulacionog plana potrebno je projektirati sistem sa što manjim padom tlaka na cjevovodu.

Član 54.

Za sistem daljinskog grijanja Grada Tuzla, kao osnovni tip toplinske podstanice usvojena je izmjenjivačka toplinska podstanica u kompakt izvedbi. Namijenjena je prvenstveno za instalacije centralnog grijanja, te za instalacije ventilacije toplim zrakom i kllimatizacije po posebnim uslovima. Za pripremu sanitarne tople vode mora se tražiti posebna saglasnost distributera.

Toplinska podstanica se dimenzionira na osnovu toplinskih gubitaka objekta, odnosno Projekta za izvođenje instalacije centralnog grijanja.

U primarnom dijelu toplinske podstanice cirkuliše vrela voda distributera temperaturnog režima 145/75 oC, a u sekundarnom dijelu topla voda potrošača temperaturnog režima 75/55 oC. Toplinske podstanice locirati u prizemlju objekata.

Član 55.

Sve aktivnosti oko projektovanja i izvođenja instalacije sistema daljinskog grijanja raditi svemu prema Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije i Tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, januar 2010.

Investitori, projektanti i izvođači radova pored ovih tehničkih uslova moraju se pridržavati svih važećih zakona i tehničkih propisa, standarda i normativa struke.

Član 56.

Obzirom da u obuhvatu Regulacionog plana prostorne cjeline ''Stara Solana'', postoje dva izvedena skloništa osnovne namjene ista se zadržavaju. U skladu sa važećom regulativom   kroz detaljnu tehničku dokumentaciju za realizaciju planiranih objekata treba preispititati potrebu za gradnju dodatnih objekata za zaštitu koje je moguće locirati u podrumskim etažama planiranih objekata O1, O2, O3 i O4.

Položaj novih skloništa treba omogućiti pristup i u uslovima rušenja objekta u kome je ono smješteno. Veličina ovih skloništa, kriteriji i način izgradnje određuju se prema procjenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu u radijusu gravitacije skloništa koji iznosi rg =250,00m, što će se precizno definisati Glavnim projektom planiranih objekata, čija će izrada uslijediti u narednoj fazi.

Član 57.

Sve planirane stambene, poslovne i muzejske sadržaje, kao i prilaze planiranim objektima projektovati i izgraditi na način koji trajno osigurava nesmetan prilaz i kretanje licima sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, tako da se, tokom njihovog korištenja, izbjegnu mogućnosti ozljeda korisnika objekata, u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima što je potrebno definirati Glavnim projektom uređenja terena.

# III  Odredbe o načinu izvršenja  Regulacionog plana

Član 58.

Realizacija pojedinačnih cjelina u obuhvatu Regulacionog plana može se povjeriti jednom ili više Investitora uz uslov da uvijek budu realizirani kompletni planirani objekti sa svim pripadajućim površinama, kako je utvrđeno Projekcijom izgradnje i uređenja prostorne cjeline.

Član 59.

Realizaciji pojedinačnih cjelina obavezno prethodi realizacija primarne mreže infrastrukture na osnovu Glavnih projekata urađenih u skladu sa rješenjima datim  u Regulacionom planu.

Član 60.

U cilju realizacije svih sadržaja u obuhvatu Regulacionog plana, obavezno je objediniti vođenje postupka, od izdavanja Rješenja za urbanističku saglasnost do Rješenja o odobrenju za upotrebu, za kompletan objekat i uređenje pripadajućeg terena.

Član 61.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom Regulacionim planom biće regulisana u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o građenju i odlukama koje tretiraju ovu oblast, a donešene su od strane Gradskog vijeća Tuzla.

Član 62.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku'' Grada Tuzla.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE                	   	          PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Broj:

Tuzla,