Na osnovu člana 27. i člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/06,72/07, 32/08,4/10, 13/10,45/10 ), člana 28. i člana 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK-a“, br.6/11, 4/13 i 15/13) i člana 26. Statuta Grada Tuzla („Sl.glasnik općine Tuzla“, broj 2/99, 9/00, 2/08, 12/09), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana  .......... godine, donosi

ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG   PLANA  DIJELA PROSTORNE CJELINE ''KREKA'' – SJEVEROISTOK U TUZLI

I   Opšte odredbe

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje objekata, uređenja i zaštite prostora i dobara na prostornoj cjelini tretiranoj Regulacionim planom dijela prostorne cjeline ''Kreka'' - sjeveroistok u Tuzli (u daljem tekstu Regulacionog plana).

Član 2.

Prostorna cjelina obuhvaćena Regulacionim planom zauzima površinu P= 4,73 ha.

Granica tretiranog obuhvata sa istoka je pristupni put i ograda oko postojećeg poslovnog objekta administrativne namjene (Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 6), sa juga Južna gradska saobraćajnica, sa sjevera rijeka Jala i gradski toplovod. Na zapadnoj strani kraj obuhvata je u liniji zapadne ograde dvorišta oko individualnog stambenog objekta na adresi Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 52.

Član 3.

Regulacioni plan sadrži:

- Tekstualni dio koji se sastoji od:

- Izvoda iz Urbanističke osnove

- Projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline

- Odluke o provođenju Regulacionog plana.

- Grafički dio (19 priloga)

- Dokumentaciju Regulacionog plana

Član 4.

Regulacioni plan se donosi za period od pet godina i obavezujući je dokument za regulisanje  izgradnje i uređenja ove prostorne cjeline koja obuhvata površinu od 4,73 ha.

# II  Odredbe za provođenje Regulacionog plana

A/ Namjena površina i objekata

Član 5.

Na području obuhvaćenom Regulacionoim planom definisane su površine sljedećih namjena:

- Površine pod objektima:

  - postojeći objekti koji se zadržavaju

  - planirani objekti

- Saobraćajne površine

- Pješačke površine

- Uređene zelene površine

Navedene površine prikazane su na grafičkom prilogu - list br.6 - Namjena površina, namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

| Red. br. | Površina prema namjeni | Površina m2 | Struktura % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Površine pod objektima: a) Postojeći objekti koji se zadržavaju b)Planirani stambeno-poslovni objekti c) Garaže - nadzemne | 5.871,60 ------------------------ 564,50 4615,90 691,20 | 12,40 ------------------------ 1,19 9,75 1,46 |
| 2. | Saobraćajne površine | 9.820,47 | 20,75 |
| 3. | Pješačke površine (pješačke ulice, trgovi, staze, trotoari) | 10.387,52 | 21,95 |
| 4. | Uređene zelene površine a) Uređene zelene površine b) Okućnice | 21.249,72 ------------------------ 18.468,10 2.781,31 | 44,90 ------------------------ 39,02 5,88 |
|  | UKUPNO: | 47.329,31 | 100 % |

Član 6.

Neizgrađene površine klasificirane su po namjeni:

- Površine za kolski saobraćaj u kretanju i mirovanju

- Pješačke površine (pješačke staze, biciklističke staze, trotoari)

- Uređene zelene površine.

Član 7.

Projekcijom Regulacionog plana zadržana je namjena 1 (jednog) postojećeg kolektivnog stambenog objekta koji se zadržava.

Prema globalnoj namjeni planirani objekti su definisani kao:

  - kolektivni stambeno-poslovni objekti (3)

  - kolektivni stambeno poslovni objekti sa pripadajućim podzemnim garažama (2)

  - individualni stambeno-poslovni objekti (8)

  - nadzemne garaže (3)

Svi planirani stambeno-poslovni objekti mogu po namjeni biti i isključivo stambeni, s tim da se u dijelovima prizemlja obezbijede neophodni sadržaji društvene infrastrukture.

Navedene namjene i prikazane su na grafičkom prilogu - list br.6 - Namjena površina, namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 8.

Užu namjenu planiranih stambeno-poslovnih objekata definisati Glavnim projektom objekata u skladu sa interesom, potrebama i željama potencijalnih Investitora.

# B/ Režim građenja i uređenja prostora

Član 9.

Izgradnja objekata i uređenje prostora vršit će se nakon realizacije osnovne mreže infrastrukture, u skladu sa usvojenim Regulacionim planom, Glavnim projektima objekata i Glavnim projektima uređenja terena za pojedinačne mikrokomplekse.

Član 10.

Izgradnja objekata i uređenje prostora tretiranog Regulacionim planom realizovaće se etapno, tako da uvijek budu u cjelini realizovani planirani objekti sa pripadajućim pratećim površinama (površine za kolski saobraćaj, pješačke površine i uređene zelene površine), u skladu sa odredbama Regulacionog plana.

Član 11.

Na osnovu rješenja datih Regulacionim planom formulirati urbanističko-tehničke uslove za izgradnju pojedinačnih objekata i uređenja okolnog terena, te u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti usloviti investitoru izradu Idejnog projekta objekta u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Član 12.

Za izdavanje odobrenja za građenje Investitor je dužan priložiti Glavni projekat objekta i Glavni projekat uređenja terena pripadajućeg mikrokompleksa koji treba uskladiti sa uslovima propisanim Regulacionim planom.

Član 13.

Izradom Projekata za izvođenje uređenja terena pojedinačnih mikrokompleksa pored ostalog, detaljno razriješiti:

  - Kolske prilaze svim objektima, parkiralištima, nadzemnim i podzemnim garažama

  - Protivpožarne puteve

  - Glavne pješačke tokove na nivou partera

  - Pješačke prilaze do objekata u skladu sa položajem i karakterom objekata

  - Pješačke izlaze iz podzemnih garaža

  - Javna skloništa kao dvonamjenski prostor

  - Materijale i način obrade površina

  - Elemente urbanog mobilijara i hortikulturnog uređenja kompleksa

Član 14.

Na prostoru obuhvaćenim Regulacionim planom ne dozvoljava se izgradnja i postavljanje privremenih objekata u smislu Zakona o prostornom uređenju, a uklanjanje postojećih objekata vršit će se u skladu sa realizacijom Regulacionog plana.

# C/ Uslovi izgradnje i uređenja objekata

Član 15.

Predmetno područje sa geološkog aspekta izgrađeno je od moćnog  i zavodnjenog aluvijalnog pokrivača i nasipa koji se odlikuju promjenljivim  geotehničkim svojstvima, dok se  kao tvorevine  geološkog substrata  na ovom dijelu terena  izdvajaju prateći sedimenti  ugljenih slojeva ( laporovita glina, kvarcni pijesak ), čija su prirodna  svojstva u pojedinim segmentima djelimično degradirana izraženim tehnogenim procesima.

Član 16.

U periodu  od   1884. do 1934. godine  na dijelu predmetnog područja vršena je eksploatacija tzv. glavnog ugljenog sloja u  jami “Posavina“. Prema  raspoloživim  rudarskim kartama  kompletno predmetno područje se nalazi  pod određenim uticajem starih jamskih  rudarskih radova što je ograničavajući faktor za izgradnju planiranih objekata  sa rudarskog aspekta .

Pored uticaja starih jamskih rudarskih radova, treba istaći da se kompletno  područje  u obuhvatu Regulacionog plana nalazi i  unutar granica izdvojenog  starog eksploatacionog polja uglja. Rudarsko preduzeće koje je vršilo eksploataciju uglja na ovom području  još nije okončalo zakonski obavezujuću proceduru „ispisa“  ovog prostora  iz  „Katastra eksploatacionih polja“ koje se nalazi u bazi podataka  nadležnog   Federalnog  ministarstva, te navedena granica ostaje kao jedan od bitnih   ograničavajućih  faktora  za izgradnju planiranih objekata  na ovom prostoru sa rudarsko – geološkog  aspekta.

Zbog  navedenih složenih geotehničkih  uslova koji vladaju na terenu, mogućnost,  način i dinamika realizacije izgradnje planiranih objekata, kao i uređenja terena  na predmetnom području,  bit će  postepeno determinisana predhodnim ispunjavanjem rudarskih, geoloških i geomehaničkih uslova po pojedinim lokacijama, što je odgovarajućim  grafičkim simbolima označeno na priloženoj inženjerskogeološkoj karti.

Član 17.

Za sve planirane objekte ovim  Regulacionim planom ( O1, O2, O2A, O3, O3A, O3B, O4, O4A, O5, O6, O7, O8, O9) i postojeći objekat broj 13,  u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti treba predhodno pribaviti adekvatnu Saglasnost preduzeća  koji se bavi eksploataciom uglja na ovom području ( ZD Rudnik Kreka ) o mogućnosti izgradnje objekata u granicama navedenog starog, ali još “ne ispisanog“  eksplotacionog polja što je sve propisano  važećim Zakonom o rudarstvu. Saglasnost rudnika,  može se izdati za kompletno područje obuhvata Regulacionog plana ili pojedinačno za svaku lokaciju na kojoj je planirana izgradnja objekata u zavisnoati od zainteresovanosti potencijalnih investitora za izgradnju objekata.

Član 18.

Nakon dobijanja saglasnosti rudnika Kreka o mogućnosti izgradnje objekata u granicama starog eksploatacionom polju, neophodno je  za grupu planiranih objekata koji se istovremeno  nalaze iznad ili u blizini starih podzemnih rudarskih radova jame “Posavina“ ( planirani objekti  O5, O6, O7, O8 i O9 ),  izvršiti predhodna i odgovarajuća rudarsko-geološka  istraživanja i izraditi Elaborat o utvrđivanju stanja masiva iznad starih rudarskih radova u cilju  definisanja  mogućnosti izgradnje navedenih objekta sa rudarsko-geološkog aspekta.

Član 19.

Prije izrade glavnih projekata za sve planirane objekte  koji predhodno  ispune definisane   rudarske uslove, obavezno izvršiti detaljna geomehanička ispitivanja svake mikrolokacije položaja objekta sa ciljem utvrđivanja egzaktnih  fizičko-mehaničkih svojstava podtemeljnog tla. Tek na osnovu provedenih geomehaničkih ispitivanja može se odrediti  tačna dubina i način fundiranja planiranih objekata sa geomehaničkog aspekta.

Član 20.

Izgradnju svih planiranih objekata prilagoditi  VIII stepenu MCS skale, vodeći računa o veličinama prezentiranih  seizmičkih parametara vezanih za VIII c  podzonu.

Član 21.

Projekcijom Regulacionog plana zadržava se 1 (jedan) objekat, označen brojem 13, kolektivni stambeni, trenutne spratnosti P+1+Pk. Kada se steknu uslovi, prvenstveno u smislu saglasnosti svih vlasnika objekta i tehničkih mogućnosti, planirano nadziđivanje objekta izvesti tako da izvedena spratnost bude P+2+Pk. Utvrđeni nivo intervencije za ovaj objekat podrazumijeva i tekuće održavanje.

Član 22.

Na slobodnom prostoru unutar obuhvata kao i na slobodnom prostoru koji će se dobiti uklanjanjem određenog broja postojećih objekata Projekcijom Regulacionog plana planirana je izgradnja 16 (šesnaest) novih objekata:

  - Planiranih  novih 9 (devet) objekata označenih kao O1, O2, O2A, O3, O3A, O3B, O4, O4A kao zamjenski individualni stambeno-poslovni objekti spratnosti Po+P+2+Pk i kolektivni stambeno-poslovni objekat O5 spratnosti Po+P+4+Pk. Ovi objekti formiraju prekinuti ulični niz uz Južnu gradsku saobraćajnicu.

  - Planirani  novi objekti O6 i O7 spratnosti Po+P+4+Pk grade se kao slobodnostojeći na neizgrađenom prostoru istočno i zapadno od postojećeg objekta 13 i stambeno-poslovne su namjene.

  - Planirani objekti označeni O8, O9 definisani su kao slobodnostojeći stambeno-poslovni objekti - stambene kule,  maksimalne spratnosti Po+P+22. Grade se na neizgrađenom prostoru između rijeke Jale i postojeće pruge. Uz svaku kulu istovremeno je predviđena i izgradnja pripadajuće podzemne garaže.

  - Planirani objekti nadzemnih garaža G1, G2 i G3 grade se u prekinutom nizu, na slabo izgrađenom zemljištu, uz postojeću prugu pored  planiranih objekata O6, O7 i postojećeg objekta 13.

Realizacija planiranih objekata vršit će se u skladu sa etapama realizacije Regulacionog plana, odnosno u skladu sa interesom, potrebama i mogućnostima potencijalnih investitora.

Član 23.

Projekcijom Regulacionog plana za uklanjanje je predviđeno  28 (dvadesetosam) glavnih  objekata, kao i svi pomoćni objekti:

  - Postojeći objekti označeni brojevima 1, 1A, 1B i 1C uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O1, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 2, 2A, 2B i 3 uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O2, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 4 i 4A uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O2A, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 5 i 5A uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O3, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 6, 6A, 6B i 6C uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O3A, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 7 i 7A uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O3B, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 8 i 8A uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O4, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 9, 9A i 12 uklanjaju se radi izgradnje i uređenja prostora zamjenskog individualnog stambeno-poslovnog objekta O4A, spratnosti Po+P+2+Pk.

  - Postojeći objekti označeni brojevima 10, 10A i 11 uklanjaju se radi izgradnje zamjenskog kolektivnog stambeno-poslovnog objekta O5, spratnosti Po+P+4+Pk.

  - Postojeći objekat označen brojem 14 uklanja se radi izgradnje i uređenja prostora oko objekta garaža G2.

  - Postojeći objekat označen brojem 15 uklanja se radi izgradnje i uređenja prostora oko objekta garaža G1.

Uklanjanje postojećih objekata vršiće se etapno, u skladu sa interesom i potrebama vlasnika postojećih objekata i zemljišta odnosno kad se steknu svi uslovi za izgradnju i uređenje terena pojedinih zamjenskih objekata predviđenih Projekcijom Plana.

Izgradnja ostalih planiranih objekata i uređenje okolnog terena vršiće se u skladu sa etapama realizacije, odnosno u skladu sa interesom, potrebama i mogućnostima potencijalnih investitora.

Nivo intervencija na fizičkim strukturama prikazan je na grafičkom prilogu - list br.10 - Tretman fizičkih struktura, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 24.

Položaj, oblik i maksimalni horizontalni gabariti planiranih objekata  strogo su definisani Planom regulacije u okviru Regulacionog plana i ne mogu se mijenjati.

U cilju obezbjeđenja potrebnog minimalnog rastojanja između   objekata svi dijelovi objekata složenog horizontalnog gabarita, naročito stambeni dijelovi veće spratnosti moraju biti u skladu sa horizontalnim gabaritima definiranim ovim Planom, uključujući i istake na svim etažama.

Međusobna rastojanja pojedinačnih stambeno-poslovnih objekata (poslovni i stambeni dio) i rastojanja objekata koji se grade u nizu (najisturenijih dijelova) su minimalna i ne mogu se mijenjati, odnosno smanjivati.

Svi relevantni regulacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu list broj 9-Plan regulacije, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 25.

Kote poda prizemlja planiranih objekata (''nule objekata'') utvrđene su orjentaciono  u skladu sa niveletama okolnog uređenog terena i  planiranih saobraćajnica, definisanih Planom nivelacije i Idejnim rješenjem saobraćaja.

Definitivne kote poda prizemlja svih planiranih objekata i nivelete uređenih okolnih pješačkih površina definisaće se Glavnim projektom uređenja terena, nakon izrade Glavnih projekata objekata i provjere na terenu.

Ukoliko se u prizemlju kolektivnih objekata planira stanovanje, kotu poda prizemlja izdići iznad kote uređenog terena minimalno 1,0 m.

Svi relevantni nivelacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu - list broj 10 - Plan nivelacije, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 26.

Spratnost planiranih objekata definisana Projekcijom Regulacionog plana je maksimalna i ne može se mijenjati.

Prikazana je na grafičkom prilogu - list broj 6 - Namjena površina i namjena i spratnost objekata, u razmjeri R 1 : 1000.

Član 27.

Uz objekte stambeno-poslovnih kula O8 i O9 istovremeno sa izvođenjem objekata izgraditi i pripadajuće podzemne garaže.

Član 28.

Površine koje su ovim Regulacionim planom definisane kao pješačke, ne mogu se koristiti za kolski saobraćaj, izuzev saobraćaja interventnih vozila (po potrebi) i snabdjevačkih vozila (u određenim vremenskim intervalima).

Sva rješenja vanjskog uređenja uskladiti sa funkcijom zaštite životne sredine i stvaranja boljih uslova za rad i stanovanje.

Član 29.

U skladu sa Projekcijom izgradnje izvršiti realizaciju mreže saobraćajnica unutar obuhvata. Prije početka izgradnje svih saobraćajnica neophodno je pripremiti odgovarajuću tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta uz primjenu tehničkih rješenja koja će uvažiti sve relevantne uslove za ovakvu vrstu objekata (geološki, geomehanički, hidrološki, i dr). U sklopu izrade tehničke dokumentacije za izgradnju mreže saobraćajnica provesti potrebna ispitivanja terena  duž planiranih trasa. Po potrebi izvršiti izmještanje i zaštitu postojećih podzemnih instalacija.

Član 30.

Konstrukciju i gabarit kolskih saobraćajnica prilagoditi uslovima koje zahtijeva teški saobraćaj. Završnu obradu izvesti sa savremenim zastorom od asfalt betona. Debljine slojeva usvojiti na osnovu provedenog proračuna kolovozne konstrukcije. Saobraćajne trake svih kolskih saobraćajnica obostrano oivičiti betonskim ivičnjacima vel. 18/24 cm, s kojima će se uređene površine uz kolovoz denivelisati za +12cm, odnosno +6 cm (oboreni ivičnjak). U cilju adekvatne odvodnje oborinskih voda sa kolovoza, poprečne nagibe kolovoza saobraćajnica projektovati i izvesti sa minimalnim padom od q = 2 %. Uzdužne nagibe saobraćajnica projektovati i izvesti sa vrijednostima u granicama koje propisuju važeći pravilnici. Na planiranim saobraćajnicama predvidjeti odgovarajuću vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa važećim tehničkim propisima iz oblasti saobraćaja.

Član 31.

Pješački saobraćaj omogućiti izgradnjom pješačkih trotoara, staza i platoa sa gabaritima kako je to  prikazano u grafičkim prilozima. Završnu obradu pješačkih površina projektovati i izvesti savremenim materijalima, a na osnovu rješenja koja će biti definisana  Glavnim projektima uređenja terena.

Član 32.

Saobraćaj u mirovanju, odnosno parking prostore, izvesti u svemu prema idejnom rješenju saobraćaja prikazanom u grafičkom dijelu. Neophodan broj parking mjesta obezbijediti izgradnjom površinskih (nadzemnih) parkirališta te izgradnjom parking prostora u suterenskim i podzemnim etažama objekata. Prilaz parking prostorima u suterenskim i podzemnim etažama objekata obezbijediti projektovanjem i izgradnjom odgovarajućeg broja ulazno-izlaznih rampi. Raspored i gabarit ulazno-izlaznih rampi treba zadovoljiti uslove koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti saobraćaja i protivpožarne zaštite.

Član 33.

U skladu sa situacionim rješenjem u grafičkom dijelu elaborata izvršiti projektovanje i izvođenje vodovodne i hidrantske mreže u okviru obuhvata. Snabdijevanje tretiranog lokaliteta sanitarnom i protivpožarnom vodom obezbijediti priključenjem na gradsku mrežu.  Lokacija priključenja je prikazana u grafičkom dijelu Plana.  Planiranu vodovodnu i hidrantsku mrežu projektovati i izvesti kao jedinstven infrastrukturni sistem u formi prstena.

Član 34.

Prečnike cijevi definisati na osnovu hidrauličkog proračuna provedenog na nivou Glavnog projekta vodovodne i hidrantske mreže. Kao cijevni materijal za izgradnju vodovodne i hidrantske mreže upotrijebiti cijevi od daktilnog liva, sa polaganjem u posebno izrađen zemljani rov. Spajanje i nastavljanje cijevi izvršiti odgovarajućim fazonskim komadima. Na mreži izvesti dovoljan broj armatura za regulaciju tečenja vode u svim pravcima. Smještaj armatura izvesti unutar revizionih okana od armiranog betona.

Član 35.

U okviru realizacije vodovodne i hidrantske mreže projektovati i izvesti potreban broj hidranata za gašenje požara čiji broj i raspored mora odgovarati uslovima koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti protivpožarne zaštite.

Član 36.

Unutar  obuhvata Plana realizirati  kanalizacioni sistem koji je nužno projektovati i izgraditi kao separatni sa zasebnim prikupljanjem, transportom, eventualnim tretmanom i ispuštanjem fekalne (zagađene) i oborinske vode. Prikupljenu fekalnu vodu upustiti u gradski kanalizacioni sistem (glavni kolektor uz rijeku Jalu), a oborinsku vodu u rijeku Jalu. Obzirom da u u dijelu obuhvata zbog urbanističke postavke postoji potreba za izmještanjem dijela kolektora fekalne kanalizacije isto je potrebno izvesti prema uslovima koje će definisati nadležna institucija J.K.P. „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

Član 37.

Fekalnu (zagađenu) vodu  u kanalizacioni sistem upuštati prema uslovima koje će za svaki pojedinačni objekat propisati nadležna institucija.

Član 38.

Oborinsku vodu sa saobraćajnih i manipulativnih površina, te vodu sa krovova objekata prihvatiti upotrebom odgovarajućih tačkastih i linijskih slivnih elemenata i objekata, te upustiti u oborinsku kanalizaciju i dalje u prirodni recipijent rijeku Jalu.

Član 39.

Kanalizacione odvodnike projektovati i izvesti od cijevi izrađenih od odgovarajućih materijala sa nephodnom obodnom čvrstoćom. Cijevi se polažu podzemno u posebno izrađenom kanalizacionom rovu odgovarajuće dubine. Prilikom projektovanja i izvođenja predvidjeti odgovarajuće podužne nagibe polaganja  kanalizacionih cijevi, kao i primjenu mjera mehaničke zaštite cijevi u fazi eksploatacije. Na mjestima ukrštanja krakova, lomova trase kanalizacione mreže, ili mjestima predviđenim za priključivanje pojedinih objekata, izvesti revizione otvore – šahtove u polumontažnoj ili montažnoj izvedbi.  Na reviziona okna – šahtove  montirati  poklopce od livenog željeza odgovarajuće klase nosivosti u funkciji namjene prostora na kojem se ugrađuju.

Član 40.

U skladu sa „Idejnim rješenjem elektro instalacija“, u sklopu Regulacionog plana potrebno je izgraditi, a na postojećim izgrađenim dijelovima, izvršiti rekonstrukciju  elektroenergetske mreže, javne rasvjete, telefonske kanalizacije i kanalizacije kablovske televizije.

Član 41.

U postupku projektovanja, izgradnje i korištenja svih objekata, u segmentu elektroenergetike potrebno se pridražavati preporuka i zaključaka   „Studije energetskog sektora u BiH – Energetika“ – kao podloga za izradu Prostornog plana grada Tuzla”, kriterijuma energetske efikasnosti, važećih elektrotehničkih propisa, Tehničkih preporuka J.P. “Elektroprivreda BiH“ d.d.  Sarajevo,  BAS standarda  i Evropskih normi.

Član 42.

Sve elektroenergetske  instalacije, telekomunikacione  instalacije i instalacije kablovske televizije moraju se izvoditi kao podzemne, a za telekomunikacione instalacije i instalacije kablovske televizije,  obavezno je izvođenje kablovske kanalizacije.

Član 43.

Priključak na elektroenergetsku mrežu objekata treba realizirati kao niskonaponski, podzemni priključak.

Član 44.

Postojeće priključke objekata koji se nalaze u zoni obuhvata treba rekonstruisati i priključiti na niskonaponsku mrežu u obliku podzemnog niskonaponskog priključka, koristeći rapoložive kapacitete postojeće, odnosno rekonstruisane ili nove najbliže transformatorske stanice. Izmjestiti dalekovod 35 kV u novu nadzemnu ili podzemnu trasu, kako bi se omogućila izgradnja planiranog objekta O6.

Član 45.

Kompletan prostor Regulacionog plana je potrebno osvijetliti javnom rasvjetom. Na istom konceptu, a prema Evropskim normama i standardima (npr. EN 13201, UNI 10819),  potrebno je projektovati i izvesti rasvjetu poprečnih ulica unutar naselja, javnih površina, pješački zona, zelenih površina i biciklističkih staza.

Član 46.

S aspekta energetske efikasnosti, štednje energije i  smanjenja troškova za električnu energiju i održavanje, javnu rasvjetu je potrebno projektovati, izvesti i koristiti kao regulisanu javnu rasvjetu koristeći savremena tehnička rješenja.

Član 47.

Za sve objekte Regulacionog plana, potrebno je obezbijediti  telefonski priključak i priključak  kablovske televizije, koristeći savremena tehnološka rješenja i sisteme.

Član 48.

Obuhvat Regulacionog plana se nalazi u dijelu Grada Tuzla koji nije priključen na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle i u obuhvatu je zone toplifikacije XLI, kojom je bilo planirano priključenje toplinskog konzuma od 8,0 MWt, a dio regulacionog plana na mjestu planiranih objekata O8 i O9 potrebno je proširiti i ili dodati zoni XLI ili formirati novu zonu.

Za obuhvat Regulacionog plana se predviđa priključenje dodatnog toplinskog konzuma 3,75 MWt. Isti je dobiven na osnovu brutto građevinske površine, spratnosti i namjene planiranih novih objekata, sa toplinskim opterećenjem od 80 kW/m² površine objekata.

Član 49.

U obuhvatu Regulacionog plana ne postoji izvedena instalacija sistema daljinskog grijanja (vidjeti grafički dio projekta – postojeće podzemne instalacije). Potrebno je izvesti dva nova vrelovodna ogranka i to sa vrelovodnog ogranka za MZ Miladije izvesti novi ogranak nazivnog promjera DN80 (vodjeti grafički dio projekta) za objekte O1, O2, O2A, O3, O3A, O3B, O4, O4A, O5, O6 i O7 dok se za objekte O8 i O9 izvodi novi vrelovodni ogranak nazivnog promjera DN100. Mjesto priključenja za objekte O8 i O9 je na dijelu magistralnog vrelovoda na mjestu priključenja objekta Grafičar.

Član 50.

Vrelovodna mreža se radi u izvedbi NP 25. Projektovani temperaturni režim vrelovodne mreže je 145/75o C a za toplovod 75/55 o C. Trasom vrelovoda pored cijevi povrata obavezno je polagati 2x2'' PDH cijevi.

Član 51.

Za svaki objekat predvidjeti vrelovodni priključak sa parom zapornih organa. Zaporni organi na vrelovodnoj mreži su kuglaste slavine odgovarajućeg temperaturnog režima i nazivnog pritiska. Za nazivne promjere NO 150 i više zaporni organi moraju imati prenos za smanjenje potrebne sile zatvaranja. Za nazivne promjere NO 200 i više zaporni organi koji se ugrađuju na priključke na magistralnom vrelovodu ugraditi elektro motorne pogone.

Prilikom projektovanja i izvođenja instalacije grijanja u objektima obavezno predvidjeti individualno mjerenje toplinske energije za svaki stan i poslovni prostor.

Član 52.

Prilikom projektovanja vrelevodne mreže predvidjeti dovoljan broj betonskih komora za priključenje planiranih objekata. Komore na trasi vrelovoda moraju biti dimenzija koje omogućavaju manipulaciju armaturom koja je montirana. Poklopac komore mora biti dimenzija 700x700 mm izrađen od lijevanog željeza za potrebno opterećenje zavisno od lokacije i mjesta postavljanja. Svaka komora mora imati odvodnju spojenu na kanalizacionu mrežu. Izuzetno, ako to nije moguće, distributer može odobriti odvodnju na neki drugi način.

Član 53.

Prilikom projektovanja i izvođenja vrelovodne mreže voditi računa o postojećoj trasi vrelovodne mreže, kao i drugim podzemnim instalacijama.

Član 54.

Kod izrade projektne dokumentacije vrelovodne mreže, vrelovodnih ogranaka i vrelovodnih priključaka predvidjeti predizolirane čelične cijevi za polaganje u zemljani rov odgovarajućih karakteristika u pojedinačnoj izvedbi (ovo se se odnosi na cijevi koje u duploj izvedbi zadovoljavaju projektovani temperaturni režim). S obzirom na stanje hidraulike u sistemu daljinskog grijanja u zoni obuhvata Regulacionog plana potrebno je projektirati sistem sa što manjim padom tlaka na cjevovodu.

Član 55.

Za sistem daljinskog grijanja Grada Tuzla, kao osnovni tip toplinske podstanice usvojena je izmjenjivačka toplinska podstanica u kompakt izvedbi. Namijenjena je prvenstveno za instalacije centralnog grijanja, te za instalacije ventilacije toplim zrakom i kllimatizacije po posebnim uslovima. Za pripremu sanitarne tople vode mora se tražiti posebna saglasnost distributera.

Toplinska podstanica se dimenzionira na osnovu toplinskih gubitaka objekta, odnosno Projekta za izvođenje instalacije centralnog grijanja.

U primarnom dijelu toplinske podstanice cirkuliše vrela voda distributera temperaturnog režima 145/75 oC, a u sekundarnom dijelu topla voda potrošača temperaturnog režima 75/55 oC. Toplinske podstanice locirati u prizemlju objekata.

Član 56.

Sve aktivnosti oko projektovanja i izvođenja instalacije sistema daljinskog grijanja raditi svemu prema Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije i Tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, januar 2010. godine.

Investitori, projektanti i izvođači radova pored ovih tehničkih uslova moraju se pridržavati svih važećih zakona i tehničkih propisa, standarda i normativa struke.

Član 57.

Sve planirane objekte projektovati i izvesti  uz primjenu odgovarajućih tehničkih mjera za obezbjeđenje optimalnog nivoa energetske efikasnosti.

Član 58.

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i neposredne ratne opasnosti, a shodno važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesraća i Uredbi o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skoloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, dio planiranog podzemnog prostora u planiranim objektima, a u slučaju neposredne ratne opasnosti, koristiti kao javno sklonište osnovne namjene, obima zaštite 50-100 kPa nadpritiska. Položaj skloništa treba omogućiti pristup i u uslovima rušenja objekta u kome je smješteno.

Veličinu skloništa, kriterije i način izgradnje definisati prema procjenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu u radijusu gravitacije skloništa rg =250,00m Glavnim projektom planiranih objekata.

Član 59.

Sve planirane stambeno-poslovne,  poslovne objekte i javne garaže, kao i prilaze planiranim objektima projektovati i izgraditi na način koji trajno osigurava nesmetan prilaz i kretanje licima sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, tako da se, tokom njihovog korištenja, izbjegnu mogućnosti ozljeda korisnika objekata, u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima što je potrebno definirati Glavnim projektom uređenja terena.

# III  Odredbe o načinu izvršenja  Regulacionog plana

Član 60.

Realizacija pojedinačnih cjelina u obuhvatu Regulacionog plana može se povjeriti jednom ili više Investitora uz uslov da uvijek budu realizirani kompletni planirani objekti sa svim pripadajućim površinama, kako je utvrđeno Projekcijom izgradnje i uređenja prostorne cjeline.

Član 61.

Realizaciji pojedinačnih cjelina obavezno prethodi realizacija primarne mreže infrastrukture na osnovu Glavnih projekata urađenih u skladu sa rješenjima datim  u Regulacionom planu.

Član 62.

U cilju realizacije svih sadržaja u obuhvatu Regulacionog plana, obavezno je objediniti vođenje postupka, od izdavanja lokacijske informacije- urbanističke saglasnosti do odobrenja za upotrebu, obuhvatajući kompletan objekat i uređenje pripadajućeg terena.

Član 63.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom Regulacionim planom biće regulisana u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK-a“, br.6/11, 4/13 i 15/13)  i odlukama koje tretiraju ovu oblast, a donešene su od strane Gradskog vijeća Tuzla.

Član 64.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku'' Grada Tuzla.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE                	                     PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Broj: 01-23-

Tuzla,                                                      		           Aleksandar Vujadinović